## Slide 1: Bewonersavond N640 – Wensen, op- en aanmerkingen
Kernteam N640 (9 februari 2022)

## Slide 2: Agenda
Inloop 19:30
Welkomstwoord 19:35
Terugkoppeling vragen en verzoeken 19:45
PAUZE
Terugkoppeling vragen en verzoeken 20:30
Update gedragsmaatregelen 21:15
Einde bewonersavond 21:30

## Slide 3: Voorzitter: Dirkje van der Ven
Gaarne uw microfoon uit,
Bij een vraag een digitaal handje,
Er volgt een verslag.

## Slide 4: Thema’s
Snelheid/ Intensiviteit
Handhaving/ monitoring
Verkeersveiligheid langzaam verkeer
Specifieke Kruispunt inrichtingsvragen en - eisen,
Overige:
- Groen,
- Vrachtverkeer,
- Openbaar Vervoer,

## Slide 5: Thema: Snelheid & intensiteit
Kan de maximale snelheid buiten de bebouwde kom op de N640 worden teruggebracht naar 60 kmpu?
Kan de maximale snelheid Bosschedijk (Oudenbosch) tot Etten-Leur teruggebracht worden naar 60 of 50 kmpu?
Kan de Kom Hoeven (West/ Oudenboschzijde) uitgebreid worden tot en met de Kruisstraat?

## Slide 6: Toelichting Verkeerskundige analyse
Ivo Hilderink: Data analist en projectleider BBMA (Brabantbrede modelaanpak)

## Slide 7: 1. Toegepast Verkeersmodel
Voor dit onderzoek is het BBMA2018 WEB gehanteerd (een statisch verkeersmodel dat vigerend is vanaf januari 2020)
Dit verkeersmodel kent basisjaar 2015 en de prognosejaren 2030 en 2040 en de destijds geldende uitgangspunten zoals ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur

## Slide 8: 2. Modelvarianten N640
Onderzoek richt zich op de volgende varianten voor planjaar 2030:
Variant 1: snelheidsverlaging van 80 km/uur naar 50 km/uur aan weerszijden van de kruising N640 – de Gors over 100 meter
Variant 2: idem aan variant 1 met aanvullend een snelheidsverlaging van 80 km/uur naar 50 km/uur tot aan de bebouwde kom van Hoeven

## Slide 9: 3. Modelresultaten variantenstudie N640
Gekozen thermometerpunten voor de analyse.
3
4
1
2
5
6
7
8
9
10
11

## Slide 10: 3. Modelresultaten variantenstudie N640
Motorvoertuigen per etmaal (doorsneden)
3
4
1
2
5
6
7
8
9
10
11

## Slide 11: 3. Modelresultaten variantenstudie N640
Vrachtwagens per etmaal (doorsneden)
3
4
1
2
5
6
7
8
9
10
11

## Slide 12: 3. Modelresultaten variantenstudie N640
Verkeerskundig effect motorvoertuigen per etmaal (variant 2 t.o.v. de Referentie
-2000
-700
-200
-300
800
700
700
-300
100
300
500

## Slide 13: 4. Conclusies
Conclusies:
Variant komkruising geen significant effect
Variant kruising tot bebouwde kom Hoeven wel significant effect
Verkeer wijkt uit naar alternatieve routes via gemeentelijk wegennet
In absolute aantallen zijn het vooral personenauto’s die uitwijken, veel minder vrachtverkeer

## Slide 14: 5. Vragen

## Slide 15: Thema: Snelheid & intensiteit
Kan de maximale snelheid buiten de bebouwde kom op de N640 worden teruggebracht naar 60 kmpu?
Kan de maximale snelheid Bosschedijk (Oudenbosch) tot Etten-Leur teruggebracht worden naar 60 of 50 kmpu?
Kan de Kom Hoeven (West/ Oudenboschzijde) uitgebreid worden tot en met de Kruisstraat?
Antwoord:
Terugbrengen van de snelheid leidt tot sluipverkeer. In afstemming met de gemeente kiezen we voor de combinatie van ontwikkeling van een Kom Kruisstraat, en gedragsmaatregelen.

## Slide 16: Thema: Handhaving & monitoring
Gelooft u werkelijk dat de inrichting van dat gedeelte van de N-640 zoals u die nu voor ogen heeft, er nu wel toe zal leiden dat er gehandhaafd kan gaan worden?
Hoge snelheid met slechte handhaving, Handhaving snelheid door middel van cameratoezicht!
Kan de provincie flitspalen plaatsen zodat gehandhaafd wordt.

## Slide 17: Toelichting Verkeerskundige monitoring en Handhaving
Arne Schouten – Verkeerskundige analyse, monitoring

## Slide 18: Toelichting Verkeerskundige monitoring
Antwoord:
Inrichting van de weg conform landelijke richtlijnen en inzet gedragscampagne
Structurele afspraken met politie en openbaar ministerie
Monitoringsplan helpt met datagedreven inzet handhavingsmiddelen

## Slide 19: Thema: Langzaam Verkeer
Wens is om tussen de Kapelstraat naar de Oude Antwerpsepostbaan een fiets- /voetpad te realiseren.
Wens is om zuidzijde St. Bernardusstraat een fiets- /voetpad te realiseren
Merkt op dat fietsers en scooters tegen de rijrichting in rijden
Fiets- en voetpaden tussen Oudenbosch en Etten-Leur aan beide zijden van de N640.
Ventwegen/ parallel structuur doortrekken langs de N640.
Antwoord:
Er is nauwelijks extra ruimte.
Laan met groene structuur blijft behouden,
We verbeteren de veiligheid met verbreding fietspaden
Langzaam en snel verkeer scheiden (fysieke scheiding),
Noord- of zuidzijde,
Voet en fietspaden op sommige plekken deelplekken

## Slide 20: Thema: Inrichtingseisen Kruispunten
Kruisstraat
Rotonde Hofstraat,
Oversteek Hertenkamp,
Palingsstraat – N640,
Sint Jansstraat – N640,
De Heul – N640,
Lage en Midden Donk.

## Slide 21: Thema: Inrichtingseisen Kruisstraat
Kruisstraat: inrichting met een rotonde, inrichting van een kruispunt met verkeerslichten, doortrekken van de parallelstructuur, bereikbaar houden van de Timmerfabriek.
Antwoord:
Een rotonde past niet en ook icm de timmerfabriek.
Een kruispunt met verkeerslichten is onwenselijk.
We richten het kruispunt in met (gesloten) middengeleider. Kruisstraat wordt een kom (ca 400 meter).

## Slide 22: Thema: Rotonde Hofstraat
Krijgt het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) voorrang in deze rotonde?
Wordt de fietsoversteek extra verlicht?
Antwoord:
Ja.
De fietsoversteek komt nabij de rotonde en valt binnen die lichtbundel.

## Slide 23: Thema: Oversteek Hertenkamp
Kan deze verkeersveiliger worden gemaakt met zebrapad, verlichting in het wegdek?
Antwoord:
De oversteek wordt verkeersveiliger. Met het huidig gebruik van de oversteek is een zebrapad gevaarlijker dan wegaanduiding.
Verlichting in het wegdek zijn onderhoudsgevoelig.
We realiseren een oversteek met middenberm en kanalisatiestrepen.

## Slide 24: Thema: Palingsstraat, Sint Janstraat en De Heul
Aansluiting Palingstraat, De Heul, Midden Donk, Lage Donk is te krap voor landbouwverkeer
Slechte en gevaarlijke kruispunten.
Beperkt zicht,
Antwoord:
Palingstraat wordt haaks uitgevoerd. De wegen worden iets verbreed op alle kruispunten. Het verbetert voor het landbouwverkeer
Kruispunten worden ‘dorpser’ ingericht: oversteken worden geaccentueerd en duidelijker ingericht.
Bushalte bij Sint Jansstraat wordt verplaatst,
Sommige bomen worden tbv verkeersveiligheid gerooid en elders aangeplant.

## Slide 25: Thema: Overige
Groen,
Vrachtverkeer,
Openbaar Vervoer,
Antwoord:
Bomen binnen de zichthoek van aansluitende wegen te rooien en bomen binnen de zichthoek van uitwegen, waar mogelijk, te behouden.
Vrachtverkeer neemt overal toe. Inrichting van de N640 houdt hier rekening mee. Asfalt is geluidsreducerend. Gedragsaanpak richt zich op verkeersveiligheid
De bestaande haltes worden toegankelijk gemaakt. Fietsvoorzieningen worden daarbij meegenomen.

## Slide 26: Afsluiting: vervolgstappen
Gedragsmaatregelen uitvoeren (maart)
Werkbezoek bestuurders (eind maart)
Kabels en leidingen (week 15, april)
Groot onderhoud start in Q3 2022
Verslag van de bijeenkomst
Opt-out voor nieuwsbrief
Openstellen KES-lijst inclusief chat en enquête

## Slide 27: 5. Vragen